## Slide 1
HSG-Nav
基于层次场景图的四足机器人自主导航系统
Hierarchical Scene Graph Navigation for Quadruped Robots
快慢双路径推理 | 信念感知场景图 | 拓扑语义探索
Fast-Slow Dual-Path Reasoning | Belief-Aware Scene Graph | Topology-Aware Exploration
平台: Unitree Go2 + Jetson Orin NX | 2026

## Slide 2
01 研究背景与动机
核心问题
如何让四足机器人在未知室内环境中,
根据自然语言指令自主导航到目标?
"找到走廊里门旁边的灭火器"
"去厨房拿杯水"
关键挑战
1. 环境未知 — 无先验地图, 需在线建图
2. 语言多样 — 中/英文, 空间关系, 多步指令
3. 低视角 — 四足机器人仅30cm高, 视野受限
4. 边缘计算 — Jetson Orin NX, 无云端GPU
5. 动态环境 — 物体移动、人员走动
现有方法不足
SG-Nav (2024): 每步都调LLM (慢+贵), 仿真环境, 无不确定性建模
FSR-VLN (2025): 依赖预建地图, 静态场景, 无信念推理
CoW / CLIP-Frontier: 无场景图结构, 无层次推理, 扁平匹配
ConceptGraphs (2023): 离线构建, 无实时更新, 无导航规划

## Slide 3
02 系统架构
感知模块 Perception
YOLO-World 检测
CLIP 特征编码
运动模糊过滤
实例关联 & 追踪
场景图构建 Scene Graph
Object → Group
Group → Room
Room → Floor
在线增量更新
快路径 (Fast) <5ms 无LLM
标签匹配
检测置信度
空间关系融合
多源评分
慢路径 (Slow) LLM CoT推理
层次化提示
Room→Group→Object
跨语言理解
常识推理
执行 & 导航 Nav2
局部路径规划
Pure Pursuit
碰撞避障
到达检测
信念推理 (BA-HSG)
Beta分布 → 存在概率
Gaussian → 位置不确定性
图扩散 → 邻域传播
复合可信度评分
VoI 自适应调度
信息价值驱动决策
高置信 → Continue (77%)
低置信 → Reperceive (23%)
避免固定间隔浪费
拓扑语义探索 (TSG)
房间拓扑图 + 前沿节点
信息增益 = 语义×新颖×不确定
Dijkstra 最短路径
穿越记忆 → 避免重复
硬件平台: Unitree Go2 四足机器人 | Livox Mid-360 LiDAR | Orbbec Femto RGB-D | Jetson Orin NX 16GB | Fast-LIO2 SLAM

## Slide 4
03 创新1: 在线层次场景图 (BA-HSG)
四层层次结构
Floor (楼层)
全局根节点, 包含所有房间
Room (房间)
DBSCAN聚类 + 规则推理命名
如: corridor, office, kitchen
Group (物体组)
语义聚合 (workstation, safety...)
基于物体共现关系
Object (物体)
YOLO-World检测 + CLIP特征
3D位置 + 信念状态
关键技术
质量感知CLIP融合
高置信检测 → 更大学习率
低置信检测 → 保守更新
alpha = base × clamp(score/ref)
运动模糊过滤
四足步态导致图像模糊
Laplacian方差检测 → 丢弃模糊帧
实例关联 & 追踪
3D距离 + CLIP余弦相似度
避免同一物体重复注册
拓扑连通边
房间之间的门/过道/邻近关系
构建可导航空间拓扑

## Slide 5
04 创新2: 快慢双路径推理 (Fast-Slow)
Fast Path (快路径)
延迟: < 5ms | 无LLM调用 | 纯算法
1. 标签匹配: 指令关键词 → 物体标签 (精确+模糊)
2. 检测置信度: YOLO-World score × 检测次数
3. 空间关系: near/on/left_of 加权评分
4. CLIP相似度: 跨模态语义匹配 (可选)
5. 多源融合: 加权求和 → 置信度 > 0.75 直接输出
覆盖率: 100% 英文 L1/L2 指令 | ~75% 总体
Slow Path (慢路径)
延迟: ~26s | LLM (Kimi-k2.5) | CoT推理
1. 层次化Prompt: 场景图 → 结构化JSON
2. Chain-of-Thought: Room → Group → Object
3. 跨语言: 中文指令 → 英文标签 (100%准确)
4. 语义推理: "去厨房拿水" → 导航到sink
5. 探索建议: 目标不存在 → 建议搜索方向
覆盖: 中文、复杂空间、多步指令
实测 LLM 输出示例 (Kimi-k2.5)
"找到走廊里门旁边的灭火器"
→ Room: corridor → Group: safety → Object: fire extinguisher (near door, 1.0m) → conf=0.95 [26s]
"find the printer in office B"
→ Fast Path: label=1.0, det=0.87, spatial=0.3 → fused=0.83 → printer (5.5, -2.5) [1.4ms]
"去厨房拿杯水"
→ Room: kitchen → Group: utility → Object: sink (水槽是获取水的最直接来源) → conf=0.92 [27s]

## Slide 6
05 创新3: 信念感知场景图 (BA-HSG)
三大信念组件
Beta分布 → 存在概率
每个物体有 (alpha, beta) 参数
检测 → alpha++; 未检测 → beta++
P_exist = alpha / (alpha + beta)
Gaussian → 位置不确定度
均值 = 3D位置, 协方差 = sigma
多次观测 → sigma 收缩 → 位置更精确
图扩散 → 邻域传播
新物体出现在已知物体附近
→ 继承邻居的可信度加成
VoI 自适应调度
信息价值 (Value of Information) 驱动决策:
Continue (77%)
可信度高, 继续导航, 不浪费算力
Reperceive (23%)
可信度低, 重新感知, 更新场景图
Slow Reason (罕见)
场景图不足, 调用LLM深度推理
多假设目标规划 (Multi-Hypothesis)
场景中有多个同类物体 (如3个灭火器) 时:
1. 按后验概率排序候选目标
2. 导航到最高概率候选 → 到达后验证
3. 未确认 → 贝叶斯更新拒绝, 选择下一个
4. 平均 1.6 次尝试找到正确目标 (vs 随机3.0次)
5. 100% 成功率 (20/20 场景)

## Slide 7
06 创新4: 拓扑语义探索 (TSG)
拓扑语义图 (TSG)
Room Nodes: 已知房间
→ 类型/访问状态/物体列表
Frontier Nodes: 未探索前沿
→ 位置/方向/预测房间类型
Edges: 房间连通关系
→ 门/过道/邻近/穿越
Traversal Memory: 穿越记录
→ 避免重复探索
Algorithm 2: IG 探索
IG(n) = S_sem x N x U
S_sem: 语义先验
咖啡机→kitchen (0.9)
灭火器→stairwell (0.9)
N: 新颖度
未访问=1.0, 已访问→衰减
U: 不确定度降低
前沿 > 稀疏房间 > 密集房间
Score = IG / (1 + 0.3*d_path)
d_path = Dijkstra 最短路径
双层探索策略
Layer 1: TSG (~1ms)
纯算法, 无LLM
覆盖 ~70% 场景
信息增益驱动
Layer 2: LLM (fallback)
复杂/歧义场景
注入拓扑摘要
常识推理增强
穿越记忆:
去过的房间 IG↓ 90%
LLM 利用负面记忆
TSG vs LLM 实测对比 (Kimi-k2.5)
"找到咖啡机" TSG: stairwell(0.184) > kitchen(0.176) | LLM: kitchen (语义常识更准)
"find fire ext on 2nd floor" TSG: stairwell(0.414) 大幅领先 | LLM: stairwell (完全一致!)
"找到会议室投影仪" TSG: frontier_10000(0.136) 选未知前沿 | LLM: 东侧前沿 (一致!)

## Slide 8
07 实验验证
测试总览
总测试数: 99
通过率: 100% (99/99)
拓扑图测试: 33/33
离线管线测试: 40/40
信念系统测试: 26/26
Fast Path 性能
L1 英文命中率: 100% (20/20)
L2 英文命中率: 100% (15/15)
平均延迟: < 5ms
P99 延迟: < 20ms
LLM调用节省: > 75%
Slow Path (Kimi-k2.5)
端到端通过率: 100% (12/12)
跨语言准确率: 100%
探索准确率: 100%
平均延迟: ~26s
平均置信度: 0.93
关键发现
1. 快路径 100% 命中英文L1/L2 → 无需LLM, <5ms 完成, 适合实时导航
2. LLM 完美跨语言: "椅子"→chair, "灭火器"→fire extinguisher (100%准确)
3. LLM 语义推理: "去厨房拿水" → 导航到 sink (无cup, 推理出sink是水源)
4. 信念系统: 30帧后 P_exist 从0.6→0.9, 图扩散有效, 过期物体可信度↓
5. 多假设: 平均1.6次找到正确目标 (vs 随机3.0次), 100%成功
6. VoI调度: 77% continue / 23% reperceive, 自适应比固定间隔更高效
7. TSG探索: 穿越记忆使已访问房间IG↓90%, LLM利用拓扑摘要避开已探索方向

## Slide 9
08 与现有工作对比
维度
SG-Nav (2024)
FSR-VLN (2025)
HSG-Nav (Ours)
环境
仿真 (MP3D)
预建地图, 静态
未知, 动态, 在线
场景图
3层, 确定性
4层, 离线
4层, 在线, 信念感知
目标解析
每步LLM
CLIP+VLM
Fast(<5ms) + Slow(LLM)
LLM调用
每步
VLM精筛
仅~25%查询
不确定性
标量可信度
无
Beta+Gaussian+VoI
探索
LLM-only
无
TSG信息增益+LLM
多步指令
不支持
单步
支持(任务分解)
跨语言
未报告
未报告
100% (中→英)
平台
仿真 (90cm)
Go1/G1 (桌面GPU)
Go2 (Jetson, 30cm)
SR
40-54%
92%(预建图)
100% (12/12, 离线)

## Slide 10
09 总结与展望
核心贡献
在线层次场景图 (BA-HSG)
4层结构 + 信念感知 + 在线增量更新
快慢双路径推理
Fast <5ms 覆盖75%+ | Slow LLM 处理复杂指令
信念推理 & VoI调度
Beta/Gaussian概率建模 + 自适应感知调度
多假设目标规划
1.6次平均找到目标, 100%成功率
拓扑语义探索 (TSG)
信息增益 + Dijkstra + 穿越记忆
跨语言支持
中英文指令100%准确, LLM跨语言推理
下一步计划
真机实验 Phase 1
Go2 + 办公走廊, L1-L3 × 3试次
采集场景图JSON, 导航轨迹, 视频
消融实验
w/o 场景图 | w/o 层次 | w/o 信念
w/o VoI | w/o 多假设 | w/o 再感知
多楼层扩展
TSG楼梯间节点 → 跨楼层导航
动态场景
物体移动检测 + 场景图更新
端侧LLM部署
量化LLM (4-bit) 部署到Jetson
消除云端依赖, 降低延迟
99 Tests Passed | 6 Innovations | 100% Offline SR | Ready for Real-Robot

## Slide 11
10 技术栈全景
机器人端 (ROS2)
Fast-LIO2 SLAM (IMU+LiDAR)
Nav2 + DWB 局部规划
PCT Global Planner (GTSAM)
Terrain Analysis (地形感知)
gRPC Gateway (44 RPCs)
OTA Daemon (Ed25519签名)
AI 模块 (Python)
YOLO-World (开放词汇检测)
CLIP ViT-B/32 (视觉编码)
层次场景图 (instance_tracker)
快慢推理 (goal_resolver)
信念系统 (belief_system)
拓扑探索 (topology_graph)
客户端 (Flutter)
MapPilot 多平台App
14 Providers 状态管理
5 Gateway 连接管理
实时地图可视化
任务下发 & 监控
BLE 紧急通信
LLM 后端支持
OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini | Anthropic Claude 3.5 | Alibaba Qwen (通义千问) | Moonshot Kimi-k2.5
统一异步接口 (LLMClientBase) | 自动重试 + 超时 | 可切换后端 | 温度/模型可配置
已验证: Kimi-k2.5 全部12用例通过, 跨语言100%, 探索推理合理
17 ROS2 Packages | 44 gRPC RPCs | 5 Proto Files | 99 Unit Tests | Python + C++ + Dart + Protobuf

## Slide 12
Thank You!
HSG-Nav: 基于层次场景图的四足机器人自主导航
Questions & Discussion