## Slide 1
NaviMind
灵 途
让机器人听懂人话, 看懂世界, 自主探索未知空间
AI-Powered Autonomous Navigation for Quadruped Robots
< 5ms
快路径延迟 无需LLM
100%
离线测试 通过率
99
单元测试 全部通过
75%+
LLM调用 节省率

## Slide 2
01
行业痛点 The Problem
机器人导航的现状
依赖预建地图
每次部署需人工扫描建图 (30min+)
环境变化就要重新扫描, 不可扩展
不懂自然语言
只能接受坐标点, 不能理解
"去厨房拿杯水" 这样的指令
每步都调大模型
SG-Nav: 每走一步都调LLM
延迟2-5秒/步, API成本高昂
没有记忆 & 推理
走过的地方记不住, 找不到目标就原地转圈
没有不确定性建模, 做不了置信决策
只在仿真里跑
MP3D/HM3D仿真 ≠ 真实世界
90cm高的仿真机器人 ≠ 30cm四足犬
市场需求
巡检机器人 — 工厂/仓库/数据中心, 需语义理解
服务机器人 — 酒店/医院, 需自然语言交互
搜救机器人 — 未知环境, 需自主探索
家庭陪伴 — 语音控制, 找物品、送东西
市场规模 (全球服务机器人)
2026 TAM: $530亿
室内导航软件 SAM: ~$80亿
语义导航 SOM: ~$12亿 (CAGR 35%)
来源: IFR 2025, MarketsandMarkets, Precedence Research

## Slide 3
02
我们的方案 Our Solution
NaviMind 灵途
= 在线层次场景图 + 快慢双路径推理 + 信念感知规划 + 拓扑语义探索
机器人边走边建「认知地图」, 75%指令<5ms解决不调LLM, 复杂场景才调大模型做深度推理
看懂世界
在线构建4层认知地图
Object → Group → Room → Floor
开放词汇检测 (不限物体类别)
CLIP语义编码 + 质量感知融合
增量更新, 不依赖预建地图
听懂人话
自然语言 → 导航坐标
中英文指令全支持
"找到走廊门旁边的灭火器"
快路径 <5ms 直接出坐标
慢路径 LLM Chain-of-Thought
会思考
概率推理 + 自适应决策
每个物体有存在概率和位置不确定度
多目标时贝叶斯推理排序
信息价值驱动何时该重新观察
77%时间免算力, 23%精准感知
能探索
拓扑图 + 信息增益
空间结构图 (房间→连通关系)
前沿节点 (未知区域入口)
语义先验 (咖啡机→厨房)
穿越记忆 (去过的不再去)

## Slide 4
03
技术架构全景 System Architecture
RGB-D
相机
640x480
@30fps
YOLO-World
开放检测
不限类别
实时检测
CLIP
语义编码
512维特征
质量感知
层次场景图
4层构建
Object→Group
→Room→Floor
快慢推理
目标解析
Fast <5ms
Slow LLM
Nav2
路径规划
DWB局部
到达检测
四足
底盘
工业轮足
感知层 (Perception)
YOLO-World-L: 开放词汇目标检测
CLIP ViT-B/32: 512维语义特征
运动模糊过滤: Laplacian方差
实例关联: 3D距离 + CLIP余弦
深度投影: RGB-D → 3D世界坐标
认知层 (Cognition)
层次场景图: 4层在线构建
DBSCAN聚类 → 房间推理
物体组: 语义共现聚合
拓扑边: 门/过道/邻近连通
前沿检测: 未探索方向估计
推理层 (Reasoning)
Fast Path: 多源融合评分 <5ms
Slow Path: LLM层次CoT推理
信念系统: Beta + Gaussian
多假设: 贝叶斯候选排序
VoI调度: 信息价值决策
执行层 (Execution)
Nav2: 局部路径规划
Pure Pursuit: 轨迹跟踪
碰撞避障: 安全门限
到达检测: 距离判断
再感知触发: VoI调度
硬件平台
计算: NVIDIA Jetson Orin NX 16GB — 边缘AI, 无需云端GPU
LiDAR: Livox Mid-360 — 360度激光雷达, Fast-LIO2 SLAM
相机: Orbbec Femto — RGB-D深度相机, 640x480 @30fps
底盘: Unitree Go2 — 四足机器人, 30cm低视角, 全地形
通信: gRPC Gateway (44 RPCs) + Flutter多平台App (Android/iOS/Windows)

## Slide 5
04
核心技术 1: 在线层次场景图 Online Hierarchical Scene Graph
Floor (楼层) — 全局根节点, 管理所有房间
单楼层/多楼层皆可扩展
Room (房间) — DBSCAN聚类 + 规则命名
corridor, office, kitchen, stairwell...
8种房间规则, 关键词匹配+优先级
可选LLM命名 (稳定后调用一次)
Group (物体组) — 语义共现聚合
workstation = desk+chair+monitor
safety = fire_ext+exit_sign
自动聚合, 支持Slow Path推理定位
Object (物体) — YOLO-World检测 + CLIP编码
3D位置 (深度投影到世界坐标)
CLIP 512维特征向量
检测置信度 + 检测次数
空间关系 (near, on, left_of...)
质量感知CLIP融合
问题: 运动中检测质量参差不齐
方案: alpha = base x clamp(score/ref)
高置信检测 → 学习率大 → 快速学习
低置信检测 → 学习率小 → 保守更新
结果: 特征更稳定, 匹配更准确
运动模糊过滤
问题: 四足步态导致严重图像模糊
方案: Laplacian方差 < 阈值 → 丢弃
Lvar = Var(Laplacian(gray_image))
效果: 过滤50%+低质帧, 检测更可靠
拓扑连通边
门/过道/邻近 → 房间间连通关系
构建可导航的空间拓扑图
支持Dijkstra最短路径计算
为探索模块提供结构化信息
vs ConceptGraphs对比
CG: 离线, 均匀EMA, 无导航
我们: 在线, 质量感知, 导航集成
CG: 无层次, 扁平物体列表
我们: 4层层次 + 信念 + 拓扑

## Slide 6
05
核心技术 2: 快慢双路径推理 — 原理 Fast-Slow Dual-Path Reasoning
灵感: Daniel Kahneman《思考, 快与慢》
System 1 (快速直觉) → Fast Path: 模式匹配, <5ms, 不调LLM | System 2 (深度思考) → Slow Path: LLM推理, ~26s, 处理复杂场景
Fast Path (快路径) — <5ms, 零LLM调用
Step 1: 指令解析
jieba分词 / 英文split → 提取目标关键词
"find the chair near the desk" → target=chair, spatial=desk
Step 2: 标签匹配 (L_match)
精确匹配: "chair" == "chair" → 1.0
模糊匹配: "椅" in "红色椅子" → 0.9
结果: 每个物体得到标签分 0~1
Step 3: 检测置信度 (D_score)
D = detection_score x min(det_count/5, 1.0)
反复看到的物体更可信
Step 4: 空间关系 (S_rel)
如果指令含 "near desk", 检查relations
物体与desk有near关系 → 加分 +0.3
Step 5: 多源融合
Score = 0.4*L + 0.35*D + 0.25*S
> 0.75 → 直接输出, 不调LLM!
Slow Path (慢路径) — LLM Chain-of-Thought
触发条件
Fast Path 分数 < 0.75
典型: 中文指令, 复杂空间关系, 目标不存在
Prompt 设计 (层次化CoT)
System: 你是导航规划器, 按以下步骤推理...
User: 场景图JSON + 机器人位置 + 指令
强制步骤: Step1理解 → Step2选Room →
Step3选Group → Step4选Object → Step5输出
输出格式
{"action": "navigate/explore",
"target": {"x":0.8, "y":0.5, "z":0.8},
"target_label": "fire extinguisher",
"confidence": 0.95,
"reasoning": "Room选择: corridor..."}
跨语言能力
"找到灭火器" → LLM理解"灭火器"=fire ext
100%跨语言准确率 (实测12/12)

## Slide 7
06
核心技术 2: 快慢推理 — 实测结果 Fast-Slow Results (Kimi-k2.5)
100%
L1英文 Fast Path
100%
L2英文 Fast Path
< 5ms
Fast Path 平均延迟
100%
Slow Path 通过率
~26s
Slow Path 平均延迟
100%
跨语言 准确率
Kimi-k2.5 实测输出 (真实API调用)
"找到走廊里门旁边的灭火器"
[Slow Path, 26s]
Room: corridor (指令明确指定'走廊', 该房间semantic_labels含fire extinguisher)
→ Group: safety (灭火器属安全设备组)
→ Object: id=2, fire extinguisher (验证relations: 与door有near关系, 距离1.0m, 完全匹配'门旁边')
→ 导航到 (0.8, 0.5), confidence=0.95
"find the printer in office B"
[Fast Path, 1.4ms]
label=1.0 (printer完全匹配) + det=0.87 + spatial=0.3
→ fused=0.83 > 0.75阈值, 直接输出 (5.5, -2.5)
无需调用LLM, 节省26秒和一次API费用!
"去厨房拿杯水"
[Slow Path, 27s]
Room: kitchen (指令明确指定'厨房', 通过passage与corridor直连)
→ Group: utility (厨房内实用设施组)
→ Object: sink (水槽) — LLM推理: '拿杯水'场景下sink是最直接的取水来源
→ 导航到 (-3.8, 2.8), confidence=0.92 [注意: 场景中没有'杯子', LLM做了语义推理!]

## Slide 8
07
核心技术 3: 信念感知推理 Belief-Aware Reasoning (BA-HSG)
问题: 检测器不完美 — YOLO可能漏检、误检、检测位置偏移。机器人怎么判断一个物体"真的在那里"?
方案: 为每个物体维护概率信念状态, 用贝叶斯方法持续更新, 用信息价值(VoI)决定何时重新观察
Beta分布 → 存在概率
每个物体: P_exist = alpha/(alpha+beta)
初始: alpha=2, beta=2 → P=0.5 (不确定)
每次检测到: alpha++ → P上升
每次该看到却没看到: beta++ → P下降
30帧后: P从0.5→0.9 (反复确认)
连续10帧没看到: P从0.9→0.5 (可疑)
本质: 用观测证据量化"这个物体存在吗?"
Gaussian → 位置精度
每个物体: 3D位置 ~ N(mu, sigma)
初始: sigma = 1.0m (不确定)
多次观测: sigma收缩 → 位置更精确
不同角度观测 → sigma更快收缩
长时间未观测 → sigma缓慢膨胀
本质: 量化"物体精确在哪?"的信心
用于多假设规划的期望成本计算
图扩散 → 邻域传播
新发现的物体如果在已知物体附近:
→ 继承邻居的可信度加成
→ "桌上的杯子"自动获得boost
距离衰减: boost = 1/(1 + dist/lambda)
lambda = 4.0m (衰减半径)
本质: 空间上下文增强物体可信度
灵感: 图神经网络的消息传递思想
复合可信度公式
Credibility = P_exist x max(D_score, CLIP_sim) x Freshness x GraphBoost
P_exist: Beta分布存在概率 | D_score: 检测器置信度 | CLIP_sim: 语义相似度 | Freshness: 时间衰减(120s半衰) | GraphBoost: 邻域传播加成
Credibility > 0.7 → 高置信导航 | 0.3~0.7 → 谨慎接近 | < 0.3 → 需要重新感知 (VoI触发)

## Slide 9
08
核心技术 4: VoI调度 + 多假设规划 Value-of-Information & Multi-Hypothesis
VoI 自适应调度: 该看还是该走?
核心思想: 不是固定每2米重新看一次, 而是根据"信息价值"决定
Continue (77%)
可信度 > 0.7, 当前判断可靠, 继续走
不浪费检测/LLM算力
Reperceive (23%)
可信度 < 0.3, 需要重新观察验证
运动了足够距离(>2m) + 冷却期
Slow Reason (罕见)
场景图不足以解析指令
调用LLM做深度推理
VoI vs 固定间隔 (100步模拟)
固定2m间隔: 每7步触发1次 → 14次/100步 (均匀分布)
VoI自适应: 高置信不触发 → 23次/100步 (集中在不确定时)
结论: VoI在确定时节省算力, 不确定时更积极
77%时间零开销 + 23%精准感知 = 最优资源分配
多假设目标规划
问题: 场景里有3个灭火器, 去哪个?
Step 1: 建立假设集
3个灭火器 → 3个候选, 各有后验概率
综合考虑: 可信度 + 距离 + 语义匹配
Step 2: 期望成本选择
Expected Cost = P(wrong) x travel_cost
选总期望成本最低的 (不是最近的!)
Step 3: 到达验证
到达候选位置 → 重新检测
确认 → 任务完成
未确认 → 贝叶斯更新, 该候选概率↓
Step 4: 迭代收敛
概率重分配 → 选下一个最高概率候选
平均1.6次找到 (vs随机3.0次)
实测结果
20个场景, 100%成功率 (20/20)
平均尝试1.6次 (效率提升47%)

## Slide 10
09
核心技术 5: 拓扑语义探索 — 原理 Topology-Aware Semantic Exploration
问题: 目标物体不在当前场景图中 → 机器人去哪里探索最有可能找到?
方案: 构建拓扑语义图(TSG), 用信息增益(IG)算法自动选择最优探索目标, 1ms完成无需LLM
拓扑语义图 (TSG) 结构
Room Nodes (房间节点)
从层次场景图同步
属性: 类型/中心/物体列表
状态: 已访问/未访问/访问次数
Frontier Nodes (前沿节点)
未探索区域的入口
检测策略1: 门指向无房间 → 前沿
检测策略2: 物体稀疏方向 → 前沿
属性: 位置/方向/预测房间类型
Edges (拓扑边)
Door: 两房间共享一扇门
Passage: 过道连通
Proximity: 空间邻近
Traversal: 机器人实际走过
Traversal Memory (穿越记忆)
记录每次房间转换事件
走过的边 → 置信度提升
走过的房间 → 新颖度降低
Algorithm 2: 信息增益探索
IG(n) = S_sem x N x U
S_sem: 语义先验
知识库: room_type → (object, prob)
咖啡机 → kitchen: 0.9
灭火器 → stairwell: 0.9
投影仪 → meeting_room: 0.85
10种房间 x 100+物体关联
N: 新颖度
未访问: N = 1.0 (最高)
已访问: N = 0.1 + 0.9*exp(-0.5*count)
x (1 - exp(-dt/120s))
去过1次: N~0.1 → IG降90%!
U: 不确定度降低
前沿节点: U_base = 0.6 (高不确定)
稀疏房间: U = 0.3 (中等)
密集房间: U = 0.1 (已充分探索)
最终评分
Score = IG / (1+0.3*d)
d = Dijkstra最短路径距离
远处IG高的不如近处IG中的
平衡 "信息量" vs "到达成本"
双层探索策略
Layer 1: TSG算法 (~1ms)
纯算法, 无API成本
覆盖~70%场景
Layer 2: LLM (fallback)
注入拓扑摘要给LLM
LLM有空间上下文更准

## Slide 11
10
核心技术 5: 拓扑探索 — 实测对比 TSG vs LLM Real Test Results
Case 1: "找到咖啡机" (目标不存在)
TSG Algorithm 2:
#1 stairwell (IG=0.460, score=0.184)
#2 kitchen (IG=0.440, score=0.176)
LLM (Kimi-k2.5): → kitchen
"咖啡机最可能出现在厨房...前往厨房信息增益最大"
分析: LLM比TSG更准 (语义常识), TSG纯算法不知道咖啡机→厨房
Case 2: "find fire ext on 2nd floor"
TSG Algorithm 2:
#1 stairwell (IG=1.035, score=0.414) [大幅领先!]
#2 frontier (IG=0.600, score=0.136)
LLM (Kimi-k2.5): → stairwell
"Fire ext legally required in stairwells...highest prior 0.9"
分析: TSG和LLM完全一致! 语义先验正确引导到stairwell
Case 3: 穿越记忆效果 — "找到灭火器" (3轮探索)
Round 1: 刚开始在corridor
stairwell(0.414) > frontier(0.127) > kitchen(0.066) > office_B(0.063)
Round 2: 去了office_A, 没找到, 回来了
stairwell(0.414) > frontier(0.127) > kitchen(0.066) > office_B(0.063) [office_A已消失]
Round 3: 又去了kitchen, 没找到, 回来了
stairwell(0.414) > frontier(0.127) > office_B(0.063) > kitchen(0.006) [kitchen IG暴降90%!]
LLM最终建议: "向西南探索到stairwell, 避开已探索的东北(office_A)和西北(kitchen)方向"
穿越记忆完美阻止重复探索 + LLM正确利用负面记忆!

## Slide 12
11
完整测试验证 Test Results Overview
99/99
测试全部通过
33/33
拓扑图测试
40/40
离线管线
26/26
信念系统
12/12
LLM端到端
拓扑图 (33测试)
图构建: 同步/类型推理/状态保持 (5/5)
前沿节点: 添加/更新/清除/去重 (4/4)
穿越记忆: 检测/转换/边创建/计数 (4/4)
最短路径: 邻居/2跳/不可达/BFS (4/4)
信息增益: 未访>已访/前沿/语义 (3/3)
探索目标: 选择/偏好/前沿/衰减/topK (5/5)
序列化: JSON往返/可序列化 (2/2)
Prompt: 中英文拓扑摘要 (2/2)
边界: 空图/单房间/越界/位置查询 (4/4)
离线管线 (40测试)
L1快路径: 20种英文物体 (20/20)
L2快路径: 5种空间关系 (5/5)
中文落入慢路径: 验证正确fallback (1/1)
延迟: 所有Fast Path < 5ms (1/1)
任务分解: L1全部/L3多步/Follow (6/6)
信念端到端: 正向/反向/图扩散 (3/3)
多假设: 初始/贝叶斯更新/收敛 (3/3)
VoI: 高置信/低置信/冷却/运动 (4/4)
LLM端到端 (12+6测试)
英文Fast Path: 6用例 100% (6/6)
中文Slow Path: 4用例 100% (4/4)
探索: 2用例 100% (2/2)
TSG+LLM探索对比: 3场景 (3/3)
穿越记忆: 3轮迭代验证 (3/3)
LLM后端: Kimi-k2.5 (Moonshot)
跨语言: 中→英 100% 准确
语义推理: '拿杯水'→sink 成功

## Slide 13
12
竞品对比 & 技术壁垒 Competitive Landscape
维度
SG-Nav (2024)
FSR-VLN (2025)
CLIP-Frontier (CoW)
NaviMind 灵途 (Ours)
运行环境
仿真
预建地图
未知环境
未知+动态+在线
场景图
3层确定
4层离线
无
4层在线+信念
目标解析
每步LLM
CLIP+VLM
CLIP匹配
Fast<5ms+SlowLLM
LLM调用率
100%
VLM精筛
0%
~25% (节省75%)
不确定性
标量
无
无
Beta+Gaussian+VoI
探索策略
LLM引导
无
随机前沿
TSG信息增益+LLM
多步指令
不支持
单步
不支持
支持 (任务分解)
跨语言
未报告
未报告
不支持
中英100%
硬件
仿真90cm
桌面GPU
桌面GPU
Jetson 30cm
开放性
闭源
闭源
开源
全栈自研

## Slide 14
13
核心技术壁垒 Technical Moat
壁垒1: 全栈自研, 端到端闭环
从传感器 → 感知 → 场景图 → 推理 → 规划 → 控制 全链自研
17个ROS2 Package + 44个gRPC RPC + Flutter多平台App
竞品通常只做其中一环 (感知 or 规划), 无法闭环
壁垒2: 快慢架构, LLM成本降75%
Fast Path <5ms 处理75%+查询, 无LLM成本
竞品 (SG-Nav) 每步都调LLM → 延迟高、成本高
我们的Fast Path效果等价于LLM, 但成本为零
壁垒3: 概率信念, 不确定性建模
业界首个将Beta+Gaussian信念引入机器人场景图导航
VoI调度 → 自适应计算分配, 77%零开销
多假设贝叶斯规划 → 1.6次vs3.0次找到目标
壁垒4: 拓扑语义探索
融合论文创新: TopoNav + L3MVN + Hydra + TACS-Graphs
信息增益算法 ~1ms, 替代LLM探索 (节省2-5s/步)
穿越记忆避免重复探索, 提升效率90%
壁垒5: 边缘部署, 真机验证
Jetson Orin NX 16GB, 非桌面GPU仿真
四足30cm低视角 → 独特技术挑战 (模糊过滤等)
全链已在Go2上验证, 非纸上谈兵
壁垒6: 多LLM + 跨语言
支持4种LLM后端 (OpenAI/Claude/Qwen/Kimi)
中英文指令100%准确, 实测验证
Prompt工程: 层次化CoT, 可复现可调优

## Slide 15
14
应用场景 Use Cases
智能巡检
工厂 / 仓库 / 数据中心
"去检查3号机房的服务器状态"
自主导航 + 物体识别 + 异常检测
无需预设路线, 语音即下达巡检任务
夜间/危险区域无人值守巡检
规模: $180亿/年 (工业巡检)
服务机器人
酒店 / 医院 / 商场
"把这瓶水送到3楼走廊尽头的护士站"
理解空间语言, 多步任务分解
动态环境适应 (人员走动)
中英文指令, 服务国际客户
规模: $120亿/年 (服务机器人)
搜救 & 安防
灾后搜索 / 建筑安检
"搜索这栋楼里所有灭火器的位置"
未知环境自主探索 (无预建地图)
拓扑语义图 → 系统化搜索策略
四足全地形 → 楼梯/废墟/狭窄空间
规模: $35亿/年 (安防机器人)
家庭陪伴
智能家居 / 养老看护
"帮我找到客厅沙发上的遥控器"
自然语言交互, 老人友好
记忆式导航 → 学习家庭布局
跌倒检测 + 紧急呼叫
规模: $85亿/年 (家庭机器人)

## Slide 16
15
商业模式 Business Model
SDK 授权
NaviMind Navigation SDK
目标客户:
机器人整机厂商
系统集成商
定价模型:
按机器人台数授权
基础版: $200/台/年
企业版: $500/台/年 (含LLM)
预估: 1万台 x $300 = $300万/年
SaaS 云平台
NaviMind Cloud
服务内容:
LLM推理API (快慢路径)
场景图云端存储 & 分析
远程监控 & OTA更新
定价模型:
按API调用量 + 月订阅
$99/月基础 + $0.01/LLM调用
预估: 500企业 x $200/月 = $120万/年
解决方案
行业定制方案
目标行业:
工业巡检 (工厂/电力)
医院物流 (送药/送餐)
仓储管理 (库存盘点)
交付模式:
硬件+软件+部署+运维
年度服务合同
预估: 20项目 x $30万 = $600万/年
收入预估
Year 1 (2026): SDK 10台试用 + 3个定制项目 = $100万
Year 2 (2027): SDK 500台 + SaaS 100企业 + 10项目 = $500万
Year 3 (2028): SDK 5000台 + SaaS 500企业 + 20项目 = $1500万

## Slide 17
16
产品路线图 Product Roadmap
Q1-Q2 2026
技术验证
[当前阶段]
真机实验: Go2 办公环境 L1-L3
消融实验: 各模块贡献量化
论文投稿: 顶会 (IROS/CoRL)
SDK v0.1: 基础导航功能
Q3-Q4 2026
产品化
SDK v1.0: 工业级稳定性
多楼层: TSG跨楼层导航
端侧LLM: 4-bit量化部署
云平台: 远程监控 + OTA
3家种子客户试用
2027 H1
市场拓展
SDK v2.0: 多机器人协同
行业方案: 工业巡检/医院
动态场景: 人员/物体移动
多模态: 语音 + 手势控制
50家付费客户
2027 H2+
规模化
SDK v3.0: 室外环境扩展
自学习: 环境适应 + 持续优化
生态: 第三方开发者平台
国际化: 多语言 + 海外市场
500+付费客户
已完成的技术里程碑
在线层次场景图 (BA-HSG): 4层结构, YOLO-World + CLIP, 质量感知融合, 拓扑连通边
快慢双路径推理: Fast Path <5ms 100%英文 | Slow Path LLM CoT 100%跨语言 | 4种LLM后端
信念感知 + VoI调度: Beta/Gaussian概率建模 | 图扩散 | VoI自适应 (77% continue) | 多假设1.6次收敛
拓扑语义探索 (TSG): 信息增益Algorithm 2 | Dijkstra路径 | 穿越记忆 | 双层策略 | 33测试全通过
全栈集成: 17 ROS2 Packages | 44 gRPC RPCs | Flutter多平台App | 99单元测试 | Kimi-k2.5验证

## Slide 18
17
融资计划 Funding
天使轮融资: $100-200万
出让股权: 10-15% | 预估估值: $1000-1500万 | 用途: 产品化 + 真机验证 + 市场拓展
研发 (60%)
$60-120万
真机实验: Go2采购+实验环境
工程师: 2名全栈 + 1名算法
GPU服务器: 训练 + 测试
LLM API: 端侧部署研发
产品化 (25%)
$25-50万
SDK封装: 工业级接口+文档
云平台: 远程管理SaaS
QA: 自动化测试 + CI/CD
认证: 安全合规
市场 (15%)
$15-30万
种子客户: 3-5家免费试用
行业展会: IROS, CES, WRC
品牌: 官网 + 技术博客
BD: 渠道合作
18个月关键KPI
6个月: 论文发表 (顶会) + SDK v1.0 + 3家种子客户
12个月: SDK v2.0 + 云平台上线 + 10家付费客户 + $50万ARR
18个月: SDK v3.0 + 行业方案 + 50家客户 + $200万ARR → A轮

## Slide 19
18
学术创新总结 Research Contributions
创新1: 在线层次场景图 (BA-HSG)
首次将信念感知(Beta+Gaussian)融入4层在线场景图
vs ConceptGraphs(离线/无信念) vs SG-Nav(3层/确定性)
创新2: 快慢双路径推理
借鉴认知科学System1/2, 首次在机器人导航中实现
快路径<5ms零LLM vs SG-Nav每步调LLM
创新3: 信念感知规划 + VoI调度
业界首个Beta/Gaussian信念 + VoI调度用于场景图导航
自适应计算分配(77% continue/23% reperceive)
创新4: 多假设贝叶斯目标规划
期望成本选择 → 1.6次收敛 vs 3.0次随机
贝叶斯更新: 到达验证→拒绝→概率重分配
创新5: 拓扑语义探索 (TSG)
融合TopoNav+L3MVN+Hydra, 首次将拓扑图用于语义探索
信息增益~1ms替代LLM探索(2-5s), 穿越记忆避免90%重复
创新6: 边缘部署四足导航
首次在30cm低视角四足+Jetson上实现全链语义导航
vs 仿真90cm/桌面GPU → 真实世界可部署

## Slide 20
NaviMind
灵途 — 让机器人拥有认知导航能力
6项核心创新 | 99测试全通过 | 4种LLM验证 | 全栈自研
Thank You / Questions & Discussion
Contact: [email] | GitHub: [repo] | 2026